## Slide 1: 数 字 逻 辑 电 路
朱正东
数 字 逻 辑 电 路
刘 松

## Slide 2: 2.2、组合逻辑电路的分析与设计
1、组合逻辑电路的分析
电平推导法
穷举法（真值表法）
逻辑表达式法
波形图法
2、组合逻辑电路的设计
组合逻辑电路设计步骤
设计举例

## Slide 3
逻辑电路分为组合逻辑电路和时序逻辑电路两类。组合电路是不带反馈的电路，其特点为：电路输出仅取决于当时（前）的输入，而与过去的输入情况无关。
1）电平推导法（根据输出推出输入的电平）
逐级电平推导法：先假定输出为某一电平值（高低电平用“1或0”来标识），然后，反向逐级向前推导，直到推得输入的电平值。
2.2.1 组合逻辑电路的分析
电路分析目的及分析过程：根据给定电路，分析该电路输出与输入之间的逻辑关系，得出电路的逻辑功能的描述，进而评估此电路的性能，还可进一步改进电路。
分析过程：①仔细观察逻辑电路图；②列出逻辑表达式，用代数法或卡若图对其化简；③列出真值表或简化真值表，分析出电路实现的功能；④用文字描述电路实现的功能；⑤对电路的性能进行评价，必要时提出改进方案。

## Slide 4: 2）穷举法（从输入推输出）
穷举法的结果是真值表。即列出n个输入变量的所有2n个输入组合，并根据每一个输入组合决定所有门的输出，逐级推出电路的输出，得到真值表。
例：分析如图三输入一输出的逻辑电路。
F
&
&
≥1
≥1
x
1
1
y
z
1
x y z | F
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 0 1 1 0 0 1 0 1

## Slide 5: 3）逻辑代数法
根据电路逐级写出各门的输出表达式，直至写出
整个电路的输出逻辑表达式。例：
根据布尔代数进行表达式变换，如下：
= (xz) (yz) (xyz)
与非—与非式
上述表达式对应不同结构的逻辑电路。
F
&
&
≥1
≥1
x
1
1
y
z
1

## Slide 6
4）数字波形图分析法
这种方法是对逻辑门的所有输入变量施以输入波形，逐级画出各个门电路的输出波形，乃至画出最后的输出波形。
例，图（a）所示的逻辑电路有A、B、C、D四个变量，输入波形如图（b）所示。

## Slide 8
如何分析此电路模块的功能呢？

## Slide 9: ２.２.2 组合电路设计
目的：依逻辑功能，利用逻辑代数方法实现电路设计的一般步骤如下所示：
分析设计要求
列出真值表
写出最简逻辑表达式
表达式变换
画出电路逻辑图
要求（设计优化目标）：电路用最少的逻辑门（集成块）、最少的输入端数。
确定输入、输出的变量；逻辑关系；有无d(无关项)
填入卡诺图进行化简
由卡诺图得到最简与或式
根据所选用门的类型；输入无反变量；有效级等。
考虑设计约束

## Slide 10: 1）根据逻辑问题的描述写出逻辑表达式
（1）逻辑问题描述—真值表—卡诺图化简—逻辑表达式
例 设计一个二进制一位全加器。
半加器 Half-Adder （仅用与非门）
输入变量：加数A、被加数 B
输出函数：相加和Sh、进位Ch
A B | Sh Ch
0 0 0 1 1 0 1 1 | 0 0 1 0 1 0 0 1
&
&
&
&
A
B
Sh
&
Ch

## Slide 11: 全加器Full-Adder
输入变量：加数 Ai、被加数 Bi 、来自低位的进位 Ci-1
输出函数：本位和 Si、本位向高位的进位Ci
Ai Bi Ci-1 | Si Ci
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1
可以用二级“与或”电路实现此加法器

## Slide 12: 用“与或非”门实现全加器

## Slide 13: 用“与或非”门实现全加器
Ci = AiBi + Ai Ci-1 + Bi Ci-1
A i B i C i-1
≥1
&
Si
≥1
&
Ci
此电路没有使用非门，但两个输出都是低有效！
Si = Ci • ( Ci-1 + Bi + Ai ) + Ai • Bi • Ci-1

## Slide 14: （2）逻辑问题描述—简化真值表（考虑无关项）—逻辑表达式
输入变量：两个正整数 x = x2x1 ， y = y2y1
输出函数：三个比较结果F1(x > y)，F2(x < y)，F3(x = y)
①根据先比较高位后
比较低位的原则，列出使
各函数为值为1的简化真值表：
x2 y2 | x1 y1 | F1 F2 F3
1 0 | d d | 1 0 0
0 1 | d d | 0 1 0
0 0 | 1 0 0 1 0 0 1 1 | 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
1 1 | 1 0 0 1 0 0 1 1 | 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
设计一个２位２进制正整数比较大小的电路－比较器 Comparators

## Slide 15: ②由简化真值表直接写出逻辑表达式
x2 y2 | x1 y1 | F1 F2 F3
1 0 | d d | 1 0 0
0 1 | d d | 0 1 0
0 0 | 1 0 0 1 0 0 1 1 | 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
1 1 | 1 0 0 1 0 0 1 1 | 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
逻辑电路图参见书P58图2.28（c）。
比较
电路
x2
x1
y2
F1
F2
y1
F3
设计一个一位十进制数等值比较器？

## Slide 16: （3）逻辑问题描述—逻辑表达式
由逻辑问题描述直接写出逻辑表达式。
例 设计一个房间报警电路，如果：
①意外事件发生输入信号PANIC为逻辑状态1；
②使能输入信号ENABLE为1、出口标志输入信号EXITING为逻辑状态0、
房间没有加密信号(SECURE)；则报警输出信号ALARM为1。
如果：窗(WINDOW)、门(DOOR)及车库(GARAGE)都是逻辑状态1
则房间加密信号(SECURE)有效。
SECURE = WINDOW • DOOR • GARAGE
ALARM = PANIC + ENABLE • EXITING • SECURE
ALARM = PANIC + ENABLE • EXITING • (WINDOW • DOOR • GARAGE)

## Slide 17: 报警电路逻辑图
PANIC
ENABLE
EXTING
WINDOW
DOOR
GARAGE
SECURE
ALARM
1
&
≥1
1
&
ALARM = PANIC + ENABLE • EXITING • (WINDOW • DOOR • GARAGE)

## Slide 18: 2）逻辑电路的变换
为了提高电路的速度，提高器件的利用率，从而减少IC的数量、也为了减少外部的连接线和提高电路的可靠性，需要对从逻辑表达式直接画出的逻辑电路图进行变换，尽可能使其用同一类型的输出端带非的门来实现。
（1）“与—或”电路变换为“与非—与非”电路

## Slide 19: 对应的二个不同的电路如下：
F = A + BC + DEF + G
= A BC DEF G
A
1
&
≥1
&
B
C
D
E
F
G
F
A
&
≥1
B
C
D
E
F
G
F
1
&

## Slide 20: （2）“或—与”电路变换为“或非—或非”电路
例 F = (A + B)(C + D)(E + F + G)
= (A + B)(C + D)(E + F + G) (原函数二次求反)
= (A + B)+(C + D)+(E + F + G) (运用反演规则)
= (A + B)• (C + D)•(E + F + G) (运用反演规则)
A
≥1
B
C
D
E
F
F
&
≥1
G
≥1
A
≥1
B
C
D
E
F
F
G
&
≥1
≥1

## Slide 21: （3）“与—或”电路变换为“与或非”电路
例 F = AC + AB (a)
= AC + AB (原函数二次求反) (b)
F = AC + AB (运用反演规则)
= (A + C)(A + B)
= AB + AC
F = AB + AC ( c )
A
B
C
F
≥1
&
&
1
1
1
(a)
A
B
C
F
1
≥1
&
( c )
A
B
C
F
≥1
&
1
1
1
1
(b)

## Slide 22: （4）减少集成块的数量 Reduce the Numbers of IC
小规模门电路SSI是把几个相同的门封装在同一个集成块中，在逻辑电路中使用的SSI的数目越少，则电路的印刷电路扳的面积、功耗、总成本越小，而可靠性越高。
所以，减少SSI的数目是化简的最终目标。
在实际应用中，对SSI的计算与分立元件的计算不一样。
多选题：在相同工艺的逻辑门类型中（）
A.与非门比与门更快
B.或非门比或门更慢
C.可选的与非门比与门的扇入数更大
D.使用NOR、NAND门设计的电路所需的IC更少

## Slide 23
组合逻辑电路分析：
分析过程：①仔细观察逻辑电路图；②列出逻辑表达式，用代数法或卡若图对其化简；③列出真值表或简化真值表，分析出电路实现的功能；④用文字描述电路实现的功能；⑤对电路的性能进行评价，必要时提出改进方案。
分析方法：电平推导法（输入—>输出）；穷举法（真值表，输出—>输入）；逻辑代数法；波形图法。
组合逻辑电路设计：
设计过程：①分析设计要求（确定输入、输出变量，逻辑关系，有无d）；②列出真值表，卡若图对其化简；③写出最简逻辑表达式，卡诺图得到最简与或式；④表达式变换，根据选用门类型、输入无反变量、有效级等；⑤画出电路逻辑图，最少逻辑门或IC块、最少输入端数。

## Slide 24: 分析例1：分析如图逻辑电路。
从表达式直接看不出明确的逻辑关系，再通过真值表来分析：
&
&
&
A
&
&
&
B
C
F
&
A B C | F
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 0 1 1 1 1 1 1 0
从真值表可以得出：
这是一个判三变量非一致（不同）电路。
有三个门表示不规范
Notes: 2025/9/17
24

## Slide 25: 分析例2：分析图示电路。
通过真值表来分析：
B8 B4 B2 B1 | A8 A4 A2 A1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 
这是一个BCD码对9变补器。
=1
B8
1
B4
B2
B1
A8
A4
A2
A1
≥1
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
B8 B4 B2 B1 | A8 A4 A2 A1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0

## Slide 26: 分析例3：分析如图逻辑电路。
1. 写出最简表达式：
y0 = x0
y1 = x1⊕x0
y2 = x2⊕(x1+ y1)
= x2⊕(x1+ x1⊕ x0)
= x2⊕(x1+ x0)
y3 = x3⊕(x2+ y2)
= x3⊕(x2+ x2⊕(x1+ x0))
= x3⊕(x2+ x1+ x0)
=1
x3(MSB)
x2
x1
x0(LSB)
y3
y2
y1
y0
=1
≥1
≥1
=1
LSB: Least Significant Bit
MSB: Most Significant Bit
Notes: 2025/9/17
26

## Slide 27: 3. 通过真值表来分析：
09:52:05
27
2. 函数最简表达式：
x3x2x1x0 | y3y2y1y0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 
结论：
这是一个四位二进制变补器，也称16变补器。
y0 = x0
y1 = x1⊕x0
y2 = x2⊕(x1+ x0)
y3 = x3⊕(x2+ x1+ x0)
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

## Slide 28
09:52:05
28
2. 函数最简表达式：
y0 = x0
y1 = x1 ⊕x0
y2 = x2 ⊕(x1+ x0)
y3 = x3 ⊕(x2+ x1+ x0)
变补的规律是：
从数值位的最低位开始进行逻辑转换！
yi = xi ⊕(xi-1+ yi-1)
yi = xi ⊕(xi-1+ xi-2 … + x1+ x0)

## Slide 29: 设计例1：设计一个两位二进制数乘法器。
09:52:05
29
分析：输入变量 X = x2x1 Y = y2y1
输出变量 Z = z4z3z2z1
x2x1 y2y1 | z4z3z2z1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
 |  | 1 | 
x2x1
z4
y2y1
 |  |  | 1
 |  | 1 | 1
 |  | 1 | 1
 | 1 |  | 1
 | 1 | 1 | 
 | 1 | 1 | 
 | 1 | 1 | 
z3
z1
z2

## Slide 30: 思考题：设计一个两位二进制数乘法器。
09:52:05
30
分析：输入变量 X = x2x1 Y = y2y1
输出变量 Z = z4z3z2z1
 |  | 1 | 
x2x1
z4
y2y1
 |  |  | 1
 |  | 1 | 1
 |  | 1 | 1
 | 1 |  | 1
 | 1 | 1 | 
 | 1 | 1 | 
 | 1 | 1 | 
z3
z1
z2

## Slide 31: 设计例2：血液配型判别器。
09:52:05
31
分析：
输入变量： 输血者血型 Ai、 Bi、 ABi 、 Oi
受血者血型 Ao、 Bo、ABo 、Oo
输出变量： 配血成功 F
输血者血型
受血者血型
Oi
Ai
Bi
ABi
Oo
Ao
Bo
ABo
F = Oi + Ai (Ao+ ABo) + Bi (Bo+ ABo) + ABi ABo

## Slide 32: 设计思考题：开关控制电路
09:52:05
32
某一集体宿舍，共住有8人，共用一套照明设施，每人床头都有一个控制开关，要求每按动开关一下，就改变一次灯的状态(即亮→灭、灭→亮)。试设计出此灯控开关电路。
分析：输入变量K0、K1、 K2、 K3、 K4、 K5、 K6和 K7
输出变量 F
设开关初态F = 0 ，当K0K1 K2 K3 K4 K5 K6K7 均为状态 0
可以从四变量输入分析入手，找出生成输出函数的特征和规律。

## Slide 33: 设计思考题： 码制转换电路
09:52:05
33
例1 输入为2421码，用“ABCD”指代；
输出为余3码用“Y3Y2Y1Y0”指代。
十进制数 | A B C D | Y3Y2Y1Y0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 d d d d d d 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0
分析过程：
第一步，列出真值表

## Slide 34: 第二步：按Y3、Y2、Y1和Y0分别填完卡诺图
09:52:05
34
AB
CD
Y3
AB
CD
Y2
AB
CD
Y1
AB
CD
Y0
 |  |  | d
 | d |  | d
 | d |  | 
 | d |  | d
 |  | 1 | d
 | d | 1 | d
 | d | 1 | 1
 | d | 1 | d
 |  |  | d
 | d |  | d
 | d |  | 
 | d |  | d
 | 1 |  | d
1 | d |  | d
1 | d | 1 | 
1 | d |  | d
 |  |  | d
 | d |  | d
 | d |  | 
 | d |  | d
 |  |  | d
 | d |  | d
 | d |  | 
 | d |  | d
1 | 1 | 1 | d
 | d |  | d
 | d |  | 
1 | d | 1 | d
A B C D | Y3Y2Y1Y0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 d d d d d d 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0
A B C D | Y3Y2Y1Y0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 d d d d d d 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0
A B C D | Y3Y2Y1Y0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 d d d d d d 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0
1 | 1 |  | d
 | d | 1 | d
1 | d |  | 
 | d | 1 | d
A B C D | Y3Y2Y1Y0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 d d d d d d 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0
A B C D | Y3Y2Y1Y0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 d d d d d d 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0

## Slide 35: 第三步：找出最小覆盖并写出最简表达式
09:52:05
35
 |  | 1 | d
 | d | 1 | d
 | d | 1 | 1
 | d | 1 | d
AB
CD
Y3
 | 1 |  | d
1 | d |  | d
1 | d | 1 | 
1 | d |  | d
AB
CD
Y2
1 | 1 |  | d
 | d | 1 | d
1 | d |  | 
 | d | 1 | d
AB
CD
Y1
1 | 1 | 1 | d
 | d |  | d
 | d |  | 
1 | d | 1 | d
AB
CD
Y0
设计一个2个5位二进制数乘法器？